## Slide 1: Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventointi Kohteelta kerättävä tieto ja sen tallentaminen
Hanna-Leena Keskinen, ympäristöministeriö
Luonnonsuojelulain 64 §:n luontotyypit, koulutus
16.5.2024

## Slide 2: Esityksen sisältö
Luonnonsuojelulain luontotyyppien tiedonhallinta
Inventoitavan kohteen kuviointi
Saktin biotooppikuviolle kerättävät tiedot
LuTU-lomake
Saktin LSL-osiolle kerättävät tiedot
Esimerkkejä kuvioinnista
Kohteet, jotka eivät täytä LSL-luontotyypin määrittelykriteereitä

## Slide 3: Lähtökohtana inventointitiedon tallentaminen paikkatietona
Inventointitiedot käsitellään paikkatietona, jotta voidaan varmistaa kerätyn tiedon käytettävyys pitkällä aikavälillä eri asiantuntijoiden tarpeisiin
Kohteen inventoija saattaa olla eri henkilö kuin rajauspäätöksen valmistelija tai kohteen luonnonhoidon suunnittelija
Lisäksi kohteista kerättyä tietoa käytetään erilaisiin arviointeihin luontotyyppien suojelun tilasta ja hoitotarpeista, esim. luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnit, Natura-luontotyyppien suojelutasoarvioinnit, suojelualueiden kunnostustarpeet jne.

## Slide 4: Luonnonsuojelulain luontotyyppien tiedonhallinta
Tiedot uusista luonnonsuojelulain luontotyyppien inventoinneista tallennetaan ympäristöhallinon yhteiseen, Metsähallituksen ylläpitämään Uljas-tietojärjestelmään.
Inventointitietojen tallennus tehdään Suojelualueiden kuviotietojärjestelmään (Sakti), ja rajauspäätökset tallennetaan Suojelualuetietojärjestelmään (Satj).
Lajitietojen tallennus LajiGis-järjestelmään
Asiakirjojen hallinta (rajauspäätösten valmistelu ja tallettaminen) tapahtuu ELYjen asianhallintajärjestelmässä (USPA)
Syke julkaisee ja päivittää avointa paikkatietoa LSL 65 §:n luontotyypeistä (serpentiinikalliot, -kivikot ja –soraikot ja rannikon avoimet dyynit). Serpentiini- ja dyyniaineistot julkaistaan myös karttatasoina paikkatietoikkunassa.
Lisäksi Syke on tuottanut vihjeaineistot kaikista luontotyypeistä ELYjen käyttöön. Vihjeaineistot on koottu Saktin työtilaan ”Luonnonsuojelulain luontotyypit”

## Slide 5
Saktin LSL-luontotyypit –työtila
Avaa automaattisesti Syken vihjeaineistot taustatasoiksi
Sakti
Inventoitavat kohteet tallennetaan Saktiin biotooppikuvioina
Ensisijaisena kuviointiperusteena LSL-luontotyyppiesiintymän rajaus
Merkitään myös tunnistetut hoitotarpeet
Satj
Rajauspäätösten (LTA) tallentaminen paikkatietona
Rajaus tehdään Saktin LSL-luontotyyppiesiintymään kuuluvien biotooppikuvioiden mukaisesti
Valmis rajauspäätös USPAsta liitteeksi pdf-tiedostona
USPA -asianhallintajärjestelmä
Rajauspäätöksen valmistelu ja tallentaminen
Saktin LSL-osio (2024 lomake)
Biotooppikuviolle lisättävä osio
LSL-luontotyyppiesiintymään kuuluvien kuvioiden yhteiset tiedot rajauspäätöksen valmistelua varten
Osio saadaan käyttöön syksyllä 2024. Vuoden 2024 inventointitiedot kerätään erilliselle lomakkeelle ja tallennetaan Saktiin, kun osio saadaan käyttöön.
Syken aineistot
Avoimet aineistot serpentiiniluontotyypeistä ja rannikon avoimista dyyneistä
Päivitetään vuosittain inventointien perusteella
Julkaistaan myös karttatasoina Paikkatietoikkunassa
LajiGis
Lajitiedon tallennus
Teams-tiimi
Luonnon-suojelulain luontotyypit
Ohjeistus ja kehittäminen
LULU-tietokannan aineistot

## Slide 6: Inventoitavan LSL-kohteen kuviointi
Kuvioinnin ensisijainen peruste on luonnonsuojelulain luontotyyppiesiintymän rajaus.
Pienialaisten luontotyyppiesiintymien kohdalla yksi biotooppikuvio on usein riittävä kuviointitarkkuus.
Kohde voidaan tarvittaessa jakaa useampaan biotooppikuvioon Saktin kuviotieto-ohjeen mukaisesti inventointiluokan, luontotyypin LuTU-alatyyppien, Natura-luontotyypin kiinteistörajan osa-alueiden jne. perusteella.
Sakti-kuvioinnin ohjeellinen minimikoko on 0,5 hehtaaria, mutta tätä pienempienkin kuvioiden muodostaminen voi olla perusteltua LSL-luontotyyppien harvinaisten, luonnollisesti pienialaisten alatyyppien vuoksi.
Mikäli inventoitavalla kohteella esiintyy useampaa luonnonsuojelulain 64 §:n luontotyyppiä, tulee ne aina kuvioida erikseen, vaikka niistä tehtäisiin yhteinen rajauspäätös.

## Slide 7: Saktin biotooppikuviolle kerättävät tiedot Pakolliset perustiedot
Pakolliset tietokentät PÄÄRYHMÄ, ARVIOIJA, ARVIOINTIAJANKOHTA ja ARVIOINTITAPA INVENTOINTILUOKKA
Jos inventoitava luontotyyppikohde tai sillä sijaitseva kuvio täyttää direktiiviluontotyypin määritelmän, tulee myös se merkitä biotooppikuvion tietoihin (NATURA-TYYPPI, NATURA-EDUSTAVUUS).

## Slide 8: Saktin biotooppikuviolle kerättävät tiedot Hoitotarpeet
Luontotyyppikohteen ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotarpeiden arviointi vähintään yleisellä tasolla on inventoinnin yhteydessä pakollista. (TOIMENPIDETIEDOT –osio)
Jos hoitotarvetta ei ole, kuitataan arviointi tehdyksi koodilla "Ei toimenpidetarvetta".

## Slide 9: Saktin biotooppikuviolle kerättävät tiedot Puustotiedot
Puustosta kerätään luontotyypin määrittelyn edellyttämät vähimmäistiedot.
Tarkempi puuston mittaaminen (esim. korvauksia tai hoitosuunnittelua varten) tehdään erikseen.
Luontotyypin määrittelyn edellyttämät puustotiedot merkitään ERITYISPUUSTO-ositteeseen.
Pähkinäpensaat PENSASTOon
Vieraslajipensaat pensastoon

## Slide 10: Saktin biotooppikuviolle kerättävät tiedot LuTU-lomake
LSL-luontotyyppien kasvillisuuden tyypittely perustuu luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnissa käytettyyn luontotyyppiluokitteluun (LuTU). Ei siis käytetä Saktin kasvillisuusluokkia.
LuTU-osio päivitetään Saktiin samaan aikaan LSL-osion kanssa, siis syksyllä 2024.
LuTU-tyyppejä voidaan kuviolle merkitä yksi tai useampia. Niiden peittävyysosuudet biotooppikuviolla arvioidaan prosentteina.
Tämä vähentää erillisten kuvioiden tarvetta erityisesti pienipiirteisenä mosaiikkina esiintyvillä luontotyypeillä
Maastokaudelle 2024 on tehty lomake LuTU-tyyppien kirjaamista varten sekä typistettty listaus LuTU-tyypeistä
MAASTOLOMAKE LUONNONSUOJELULAIN LUONTOTYYPPIEN INVENTOINTIIN 2024 SAKTIN BIOTOOPPIKUVIOLLE LISÄTTÄVIEN LUTU-TYYPPIEN TIEDOT | 
LSL-kohteen nimi: | 
Biotooppikuvion numero: | 
LUTU-tyyppi | Peittävyys kuviolla (%)
Biotooppikuvion numero: | 
LUTU-tyyppi | Peittävyys kuviolla (%)
Biotooppikuvion numero: | 
LUTU-tyyppi | Peittävyys kuviolla (%)
Osio lukittu, päivitys syksyllä 2024

## Slide 11: Saktin LSL-osiolle kerättävät tiedot LSL-lomake
Luonnonsuojelulain luontotyyppeihin liittyvät lisätiedot kirjataan Saktin biotooppikuviolle syksyllä 2024 lisättävälle osiolle, LSL-osiolle.
LSL-osion tiedot pääosin sanallisia, tarkoituksena rajauspäätöksen valmisteluun ja hoitosuunnitteluun tarvittavien tietojen tallentaminen paikkatietona.
LSL-osion tiedot ovat yhteisiä kaikille samaan LSL-luontotyyppiesiintymään kuuluville biotooppikuvioille.
Kesän 2024 inventoinneissa LSL-osion tiedot kerätään erilliselle maastolomakkeelle ja tallennetaan Saktiin syksyllä, kun osio saadaan käyttöön.

## Slide 12: LSL-osiolle kerättävät tiedot bt-kuvioiden kirjaaminen LSL-luontotyyppiin kuuluviksi
LSL-luontotyyppiesiintymään kuuluvat kuuluvat biotooppikuviot tunnistetaan LSL-osion “MÄÄRITTELYKRITEERI” (1 = on LSL-luontotyyppi) ja “LSL-LUONTOTYYPPI” -kenttien perusteella.
Jokaiselle LSL-luontotyyppiesiintymään kuuluvalle biotooppikuviolle merkitään 1 = on LSL-luontotyyppi.
LSL-rajaukseen kuuluvien biotooppikuvioiden ei siis tarvitse yksinään täyttää LSL-kriteereitä (esim. rajauksen sisällä sijaitseva kallionyppylä, joka on haluttu kuvioida erikseen), vaan tietokentällä osoitetaan biotooppikuvion kuuluminen LSL-luontotyypin määritelmäkriteerit täyttävään esiintymään.
MAASTOLOMAKE LUONNONSUOJELULAIN LUONTOTYYPPIEN INVENTOINTIIN 2024 SAKTIN BIOTOOPPIKUVIOLLE LISÄTTÄVÄN LSL-OSION TIEDOT |  |  | 
INVENTOITIPVM | INVENTOIJAN NIMI |  | SAKTIN BIOTOOPPIKUVIOT 328, 332, 334
KOHTEEN NIMI |  |  | 
MÄÄRITTELYKRITEERIT 0 = ei LSL-luontotyyppi 1 = on LSL-luontotyyppi | LSL-LUONTOTYYPPI | LSL-LUONTOTYYPPI Valitse luontotyyppi 1, jalopuumetsiköt 4, hiekkarannat 5, merenrantaniityt … | LUONNONTILAISUUS 1 = luonnontilainen 2= luonnontilaiseen verrattava 3= ei luonnontilaiseen verrattava (jos 3, ei LSL-luontotyyppi)
MÄÄRITTELYKRITEERIT Sanallinen, maksimimerkkimäärä 500 Todetaan tiiviisti LSL-luontotyypin lain edellyttämien kriteerien täyttyminen |  |  | 
YLEISKUVAUS Sanallinen, maksimimerkkimäärä 1000 Yleiskuvaukseen kootaan kokonaiskuvan kannalta olennaiset tiedot. Mikäli inventoitavalla kohteella on useita kuvioita, yleiskuvaus on niiden yhteenveto. |  |  | 
RAJAUS Sanallinen, maksimimerkkimäärä 1000 Selostetaan ja perustellaan alueen rajaus. |  |  | 
KÄYTTÖ JA UHAT Sanallinen, maksimimerkkimäärä 1000 Kohteen nykyinen ja suunniteltu käyttö, hoitotarpeiden kuvailu sanallisesti, luontotyyppiä heikentävät / parantavat toimet |  |  | 

## Slide 13
LSL-osiolle kerättävät tiedot Määrittelykriteerien sanallinen perustelu ja luonnontilaisuus
Lain edellyttämien määrittelykriteerien täyttyminen perustellaan napakasti
Luontotyyppikohtaiset ohjeistukset määrittelykriteerien perusteluun inventointiohjeessa (luontotyyppien tietotaulut)
Luonnontilaisuus: LSL-luontotyypin tulee lain mukaan olla luonnontilainen tai siihen verrattava

## Slide 14
LSL-osiolle kerättävät tiedot Yleiskuvaus, rajaus, käyttö ja uhat
Yleiskuvaus: alueen ymmärtämisen keskeisin osuus ja rajauspäätöksessä käytettävä kohdekuvaus. Aluetta tuntemattoman tahon tulee saada yleiskuvauksen perusteella riittävä käsitys kohteesta ja luontotyypin tärkeimmistä ominaispiirteistä. Jos LSL-luontotyyppikohteeseen kuuluu useita biotooppikuvioita, yleiskuvaus on niiden yhteenveto.
Rajaus: sanallinen kuvaus auttaa rajauspäätöksen tekemisessä ja kohteen hahmottamisessa maastossa. Kuvataan rajautumista muihin kasvillisuustyyppeihin ja ympäristön maankäyttöä siitä näkökulmasta, miten se vaikuttaa kohteen ominaispiirteisiin.
Alueen käyttö ja uhkatekijät: nykyinen ja suunniteltu käyttö, hoitotarpeiden sanallinen kuvaus

## Slide 15: Kuviointiperusteet
Muodostetaan ensimmäinen kuvio luonnonsuojelulain luontotyyppiesiintymän rajauksen perusteella.
Jos samalla alueella esiintyy useampaa luonnonsuojelulain luontotyyppiä, ne kuvioidaan erikseen.
Kohde jaetaan tarvittaessa useammaksi kuvioksi inventointiluokan, LuTU-tyypittelyn ja/tai Natura-luontotyypin perusteella.
LSL-luontotyyppiesiintymään kuuluvat biotooppikuviot merkitään siihen kuuluviksi LSL-osion “MÄÄRITTELYKRITEERIT” (1 = on LSL-luontotyyppi) ja “LSL-LUONTOTYYPPI” -kenttien perusteella.
LSL-osiolle kirjattavat tiedot ovat yhteiset kaikille LSL-luontotyyppiesiintymään kuuluville biotooppikuvioille.

## Slide 16
ESIMERKKI KUVIOINTITAVOISTA
a) Yksi biotooppikuvio
328 Inv. Luokka: 241 (VT),
Lisämääre: 28 (kalkkivaikutteinen), lisämääre 31 (kalliolaikkuja)
LuTU-tyypit: 70%, Kuivahko kangas, 30% avoimet laakeat kalkkikalliot
Erityispuusto: mänty, keskipituus 10 m
Määrittelykriteerit: 1 = LSL-luontotyyppi
LSL-luontotyyppi: 19 = Kalkkikalliot
Määrittelykriteerit: ”Kalkkikallio, kallioperä kiteistä kalkkikiveä (lähde Syken kalkkikallioaineisto). Kalkinvaatija- ja suosijalajistosta havaittu kalliorikko, ja kalliopalmikkosammal (lähde maastohavainto, N.N….)
Yleiskuvaus: Mäntyvaltainen kallioalue, jolla kaksi laajempaa ja useita pienempiä kalkkikalliopaljastumia. Puusto noin 40-vuotiasta, harvaa. Kalkkilajistosta runsaana kalliorikko, paljastumilla myös kallio-palmikkosammalta. Metsäisillä osilla kasvillisuus varpuvaltaista…”

## Slide 17
ESIMERKKI KUVIOINTITAVOISTA
b) Kolme biotooppikuviota
  328: Inv. luokka 241 (VT), lisämääre 28 (kalkkivaikutteinen), lisämääre 31 (kalliolaikkuja)
  LuTU-tyypit: 90%, Kuivahko kangas, 10% avoimet laakeat kalkkikalliot
  Erityispuusto: mänty, keskipituus 10 m
  332: Inv. luokka 101 (Kalliolaet…), lisämääre 28 kalkkivaikutteinen
  Natura-tyyppi: Kalkkikalliot
  LuTu-tyyppi: 100 % avoimet laakeat kalkkikalliot
  334: Inv. luokka 101 (Kalliolaet…), lisämääre 28 kalkkivaikutteinen
  Natura-tyyppi: Kalkkikalliot
  LuTu-tyyppi: 100 % avoimet laakeat kalkkikalliot
LSL-osio YHTEINEN KAIKILLE
Määrittelykriteerit: 1 = LSL-luontotyyppi
LSL-luontotyyppi: 19 = Kalkkikalliot
Määrittelykriteerit: ”Kalkkikallio, kallioperä kiteistä kalkkikiveä (lähde Syken kalkkikallioaineisto). Kalkinvaatija- ja suosijalajistosta havaittu kalliorikko, ja kalliopalmikkosammal (lähde maastohavainto, N.N., …)
Yleiskuvaus: Mäntyvaltainen kallioalue, jolla kaksi laajempaa ja useita pienempiä kalkkikalliopaljastumia. Puusto noin 40-vuotiasta, harvaa. Kalkkilajistosta runsaana kalliorikko, paljastumilla myös kallio-palmikkosammalta. Metsäisillä osilla kasvillisuus varpuvaltaista…”

## Slide 18
ESIMERKKI 2
Yksi kohde, yksi rajauspäätös, kaksi LSL-luontotyyppiä, kaksi biotooppikuviota
421: Inv. luokka 251 (OMT), lisämääre 39 (lehtolaikkuja)
LuTU-tyypit: 90%, lehtomainen kangas, 10% pähkinälehdot
LSL-luontotyyppi: = 11, Pähkinäpensaikot
Määrittelykriteerit: 1 = LSL-luontotyyppi
Määrittelykriteerit: 23 kpl yli kahden metrin
korkuista pähkinäpensasta käsittävä pähkinäpensaikko luonnontilaiseen verrattavassa lehtomaisen kankaan kuusikossa.
422: Inv. luokka 521 (Kuiva niitty / keto)
Natura-tyyppi: Runsaslajiset kuivat ja tuoreet niityt
LuTu-tyyppi: 100% keto
LSL-luontotyyppi: = 13, Kedot
Määrittelykriteerit: 1 = LSL-luontotyyppi
Määrittelykriteerit: Kuiva, hiekkapohjoinen keto, jota on aiemmin käytetty lammaslaitumena. Kasvillisuus pääosin pienruohoketoa.

## Slide 19: Kohteet, jotka eivät täytä LSL-luontotyypin määrittelykriteereitä ”0-kohteet”
Maastokäynneillä löydetään myös kohteita, jotka eivät täytä luonnonsuojelulain luontotyyppien kriteereitä.
Kohteet saattavat olla luonnontilaltaan liian heikentyneitä tai ne eivät muutoin täytä lain edellyttämiä kriteereitä.
Kaikkien maastossa tarkastettujen kohteiden merkitseminen Saktiin on tärkeää, jotta tieto kohteella käynnistä säilyy.
Kohde todetaan maastossa tarkastetuksi muodostamalla siitä yksi suurpiirteisesti rajattu biotooppikuvio.
Muodostetun biotooppikuvion LSL-osioon valitaan luontotyyppi, jota on etsitty ja kirjataan määrittelykriteerit -tietokentän arvoksi 0, Ei LSL-luontotyyppi.
Luonnontilaisuus voi olla 1, 2 tai 3
Määrittelykriteereihin perustelut, miksi ei täytä LSL-kriteereitä
Hoitotarvearvio suositeltavaa etenkin arvokkailla kohteilla.

## Slide 20
Inventoidut kohteet, jotka eivät täytä LSL-kriteerejä (0-kohteet) | 
Saktin biotooppikuvion tiedot | 
Kuvioinnissa huomioitavaa | Suurpiirteinen kuviointi riittää, jos kyseessä ei ole Natura-luontotyyppi. Kuvioinnin ensisijaisena tarkoituksena on tallettaa tieto siitä, että kohde on tarkastettu.
Pakolliset perustiedot | Pääryhmä, arvioija, arviointiajankohta, arviointitapa, inventointiluokka, hoitotarvearvio
Natura-luontotyyppi | 
LSL-luontotyyppilomakkeen tiedot | 
LSL-luontotyyppi | Valitaan luontotyyppi, jota on etsitty. Jos kohde on potentiaalinen useamman LSL-luontotyypin esiintymä, mainitaan toissijainen etsitty luontotyyppi sanallisessa osiossa.
Määrittelykriteerit (0/1) | 0, Ei LSL-luontotyyppi
Määrittelykriteerit (sanallinen) | Perustelu, miksi kohde ei täytä LSL luontotyypin määrittelykriteereitä. Ilmoitetaan esim. jalopuiden riittämätön määrä tai, jos luonnontilaisuus on liian heikentynyt, kuvataan miten.
Yleiskuvaus | Kohteen lyhyt yleiskuvaus.
Luonnontilaisuus | 1 = luonnontilainen 2 = luonnontilaiseen verrattava, luonnontilaltaan heikentynyt 3 = ei täytä luonnontilaiseen verrattavankaan kriteeriä (Ei LSL-luontotyyppi). Jos hylkäämisen syy on heikentynyt luonnontila, valitaan 3. Kohde voi myös olla luonnontilaltaan hyvä, mutta ei muuten täytä kriteerejä.

## Slide 21: Kiitos!